## Slide 1
IoT Systems · Midterm Draft Presentation
Motion-Adaptive
AI Companion Robot
LLM-based Emotional Interactive AIoT System
LLM 기반 감정형 AIoT 동반 로봇
Team Park Hyodam 202304709 · Captain / Jo Hyeonjin 202304438
Raspberry Pi · AIoT
English slides
companion.py
Companion Bot
Zzz...
LED
Buzzer
Camera
Sensor → Decision → Actuator
01
Source: team project draft (MIDTERM_PRESENTATION.md)

## Slide 2
A. Main Idea & Objective
A desktop companion that senses you, and responds
Sensor → Decision → Actuator on a Raspberry Pi
센서 → 판단 → 출력이 하나로 이어진 AIoT 파이프라인을 라즈베리파이로 구현
1
Sensor
Camera · Ultrasonic
카메라 · 초음파
→
2
Decision
Motion / Proximity logic
움직임 · 근접 판단
→
3
Actuator
LCD · LED · Buzzer
LCD · LED · 버저
EN
KO
Build an AIoT pipeline
Sensor → Decision → Actuator on one device
AIoT 파이프라인 구축
한 기기에서 센서→판단→출력 연결
Sense motion & proximity
Camera (OpenCV) + ultrasonic (HC-SR04)
움직임·근접 동시 감지
카메라(OpenCV) + 초음파(HC-SR04)
Show state on LCD / LED
Greeting, idle, and reply states; buzzer alert
LCD·LED로 상태 표현
대기/인사/응답 상태 + 버저 알림
Short English chat
Keyword / LLM reply shown on a 2×16 LCD
짧은 영어 대화
키워드·LLM 응답을 2×16 LCD에 표시
02
Source: project objective, MIDTERM_PRESENTATION.md §A

## Slide 3
B. System Design & Methodology
Three modules: Input, Processing, Output
Architecture split into 3 modules with a main loop
세 모듈로 분리한 구조와 메인 루프 동작 방식
INPUT 입력
Camera (OpenCV)
Ultrasonic HC-SR04
Terminal keyboard
→
PROCESSING 처리
companion.py (main)
motion.py
reply.py
→
OUTPUT 출력
LCD (I2C 0x27)
LED (GPIO 17)
Buzzer (GPIO 27)
Main loop 메인 루프 동작
1
Capture frame every 2 s
2초마다 프레임 촬영
2
detect_motion() ROI diff
중앙 ROI 차이로 움직임 감지
3
Ultrasonic ≤ 20 cm check
초음파 20cm 이하 확인
4
Motion OR close → show_motion()
둘 중 하나면 motion 상태
03
Source: companion.py main loop, MIDTERM_PRESENTATION.md §B

## Slide 4
C. Key Code — Actuator class
State → LCD + LED + Buzzer mapping
Maps robot state to actuators
로봇 상태를 출력 장치로 변환하는 핵심 클래스 (lcd_actuator.py)
lcd_actuator.py
class Actuator:
def show_idle(self, distance=None):
self._led(False)
self._lcd("Companion Bot", "Zzz...")
def show_motion(self, distance=None):
self._led(True)
self._lcd("Hi there!", "I see you!")
self._buzzer_beep(0.4) # now integrated
def show_reply(self, line1, line2=""):
self._led(True)
self._lcd(line1, line2)
EN / KO
show_idle()
Waiting — no user detected
대기 상태 (사용자 없음)
show_motion()
User detected → LED on, greeting, beep
감지 시 LED·인사·버저
show_reply()
Chat response on 2×16 LCD
대화 응답을 LCD 2줄 출력
Update buzzer is now wired into show_motion()
버저를 show_motion()에 통합 완료 (초안의 다음 단계 → 구현됨)
04
Source: lcd_actuator.py (live code)

## Slide 5
C. Key Code — Motion detection
Lightweight ROI frame-diff, no heavy ML
Center-ROI grayscale diff on Raspberry Pi
중앙 ROI 밝기 차이로 빠르게 움직임 판단 (motion.py)
motion.py
def detect_motion(prev, curr, threshold=25):
# center ROI -> grayscale -> abs diff mean
return motion_score(prev, curr) > threshold
def motion_score(prev, curr):
diff = cv2.absdiff(prev_gray, curr_gray)
return float(diff.mean())
Center ROI 중앙 관심영역만 비교
ROI
Only the center quarter is checked
프레임 가운데 1/4만 비교해 연산 절감
OpenCV from Lab 8
Lab 8 카메라 실습 방식 재사용
No ML model → fast on Pi
무거운 모델 없이 라즈베리파이에서 빠르게
threshold = 25 (tunable)
임계값 25, 환경 따라 조정 가능
3 s cooldown blocks re-trigger
3초 쿨다운으로 반복 오탐 방지
05
Source: motion.py (live code), Lab 8 camera practice

## Slide 6
D. Hardware Components
Raspberry Pi 4 with five wired peripherals
Wiring map (BCM) — pin conflicts already resolved
BCM 핀 배치와 인터페이스 구성
Component
Interface
BCM Pin
Raspberry Pi 4
main controller
—
Camera Module
CSI
rpicam-still
I2C LCD 1602
I2C
SDA/SCL · 0x27
LED
GPIO OUT
17
Ultrasonic HC-SR04
TRIG / ECHO
16 / 18
Buzzer
GPIO OUT
27
핀 충돌 해결 Pin conflict fixed
ECHO가 18번이라 버저를 18번에 둘 수 없어 27번으로 분리
Buzzer moved 18 → 27 to avoid ECHO clash
LED는 GPIO 17, 초음파 TRIG 16 / ECHO 18로 고정
LED 17, ultrasonic 16/18 fixed
Lab 9에서 터치·LED 2개 제어로 GPIO 출력 경험 확보
Lab 9 gave touch + dual-LED GPIO practice
06
Source: config.py wiring constants (BCM)

## Slide 7
E. Challenges & Solutions
Five blockers met, five fixes applied
Problems encountered and how we solved them
현재까지의 문제와 해결 방법
Challenge
Solution
GPIO pin conflict (ECHO 18 vs buzzer)
GPIO 핀 충돌
→
Buzzer moved to GPIO 27
버저를 27번으로 분리
No speaker available
스피커 없음
→
Text reply on LCD only
LCD 텍스트로 응답
Local LLM too slow on Pi
Pi 로컬 LLM 과부하
→
Keyword replies + optional Gemini API
키워드 + Gemini API 병행
Motion false triggers
움직임 오탐
→
ROI + threshold + 3 s cooldown
ROI·임계값·쿨다운 3초
Module merge conflicts
모듈 병합 충돌
→
Split files by role (A / B)
역할별 파일 분리(A/B)
07
Source: MIDTERM_PRESENTATION.md §E

## Slide 8
F. Expected Output & Benefits
A three-step demo, low-cost emotional AIoT
Final demo scenario and project benefits
최종 시연 시나리오와 기대 효과
Demo scenario 시연 흐름
Step 1
Idle
LCD: Companion Bot / Zzz... · LED off
대기 — LCD 'Zzz...', LED 꺼짐
→
Step 2
Detect
Wave or approach → LED on + buzzer beep
감지 — LED 켜짐 + 버저
→
Step 3
Reply
Type "hello" → 2-line reply on LCD
응답 — 'hello' 입력 시 LCD 2줄
Benefits 기대 효과
1
Low-cost prototype
저비용 감정형 AIoT 프로토타입
2
Reuses Lab 8 + Lab 9
Lab 8 카메라·LCD + Lab 9 GPIO 재사용
3
Expandable to voice
오프라인 음성 비서로 확장 가능
08
Source: MIDTERM_PRESENTATION.md §F

## Slide 9
G. Future Plan & Next Steps
From buzzer integration to final demo
Roadmap and owners until final submission
최종 제출 전까지의 로드맵
Now
Integrate buzzer into Actuator
버저 통합
B · Hyodam
Next
Stable companion.py demo on both Pis
양쪽 Pi 통합 데모
A · Hyeonjin
Next
LLM persona tuning
(Gemini / keywords)
LLM 페르소나 조정
A · Hyeonjin
Final
3-min demo video + report
데모 영상 + 보고서
Both · 공동
09
References: voice-assistant (GitHub), HRI papers (ACM), Pi AI Kit

## Slide 10
IoT Systems · Midterm Draft Presentation
Thank you.
감사합니다.
10